## Slide 1
SRAM Vmin 순·역방향 추정
공정 변동을 반영한 physics-guided surrogate
Gaussian process · Sobol 민감도 · 공정 사양 역산
[발표자] · [소속]
2026
Notes: SRAM Vmin을 순방향과 역방향으로 함께 추정하는 physics-guided surrogate를 소개하겠습니다.

## Slide 2
사례: 고객이 Vmin은 낮추고 성능은 올려 달라고 했다
2
knob 이름은 이 연구의 9개 공정 축에 맞췄다 · 고객명과 제품 정보는 생략 · 막대는 surrogate가 계산한 한계 corner의 Vmin
SRAM Vmin surrogate
고객 VOC
“Vmin은 더 낮게, 성능은 더 좋게”
새 목표 0.575 V까지 남은 거리
공정에서 움직일 수 있는 knob
PU (PMOS)
Vth,P · local-σP · mobility μP
PD·PG (NMOS)
Vth,N · local-σN · mobility μN · PG–PD skew
어느 knob이 잘 듣나?
얼마나 움직여야 하나?
read·write 동시에?
knob마다 MC를 다시 돌리지 않고 한자리에서 비교할 방법이 필요했다
Notes: 출발점은 고객 VOC였습니다. Vmin은 더 낮추고, 성능도 같이 올려 달라는 요구였습니다. 목표를 0.575 V로 잡으면 지금은 read가 21 mV, write가 18 mV 모자랍니다. 공정 쪽에서 움직일 수 있는 knob은 셀의 PU, PD, PG마다 Vth, local mismatch, mobility가 있습니다. 그런데 이 중 어느 knob이 Vmin에 가장 잘 듣는지, 얼마나 움직여야 하는지 빨리 비교할 방법이 없었습니다.

## Slide 3
기존 방법은 느리거나, 산포를 놓친다
3
왼쪽 점은 학습 조건 분포를 보여 주는 예시 (실제 조건은 9차원) · 오른쪽은 개념도 · Vmin: margin tail이 0에 닿는 가장 낮은 VDD
SRAM Vmin surrogate
비용 — MC는 조건마다 수천 번, corner는 4점
사각지대 — Vmin은 분포의 tail이 정한다
MC: 정확하지만 knob을 바꿀 때마다 처음부터 다시
corner: 빠르지만 σ가 커지는 건 못 본다 → Vmin 낙관
Notes: 기존 방법은 둘입니다. 왼쪽 그림처럼 MC는 학습 조건 하나에 수천 번을 돌려야 하고, corner는 별 네 개, 네 점만 봅니다. 오른쪽은 margin 분포입니다. 평균이 같아도 local mismatch로 σ가 커지면 tail이 0을 넘어가고, 그만큼 Vmin이 올라갑니다. corner로는 이게 안 보여서 Vmin을 낙관적으로 잡기 쉽습니다.

## Slide 4
목표: simulation은 한 번만, 질문은 여러 번
4
썸네일은 뒤 장표의 실제 결과 · 이미 돌린 HSPICE MC를 계속 물어볼 수 있는 모델로 바꾼다
SRAM Vmin surrogate
① 정확도
이 조건에서
Vmin은 얼마?
쓰는 도구
GP surrogate
② 민감도
Vmin을 흔드는
축은 어디?
쓰는 도구
Sobol 지수
③ 역산
목표를 맞추려면
얼마나?
쓰는 도구
1차원 이분 탐색
④ 비용
simulation은
얼마나 줄이나?
쓰는 도구
budget 절감 실험
Notes: 그래서 simulation은 한 번만 돌리고, 그 결과에 여러 번 묻기로 했습니다. 이 조건의 Vmin은 얼마인지, 어느 축이 Vmin을 흔드는지, 목표를 맞추려면 얼마나 바꿔야 하는지, simulation은 얼마나 줄일 수 있는지. 뒤에서 이 네 가지를 같은 색으로 짚겠습니다.

## Slide 5
구현: Vmin을 바로 배우지 않고 μ와 σ를 따로 배운다
5
k: array 크기와 목표 fail 확률로 정하는 tail 배율 · σ GP는 log σ에 full-ARD kernel · read(125 °C)와 write(−40 °C)는 따로 학습
SRAM Vmin surrogate
입력
9개 공정 축 + VDD
HSPICE MC 1,700 조건
학습 ①
GP: margin 평균 μ
학습 ②
GP: margin 산포 log σ
계산
μ − k·σ ≥ 0이 되는
가장 낮은 VDD = Vmin
입력 9개 축 = 3종 × 3위치
NMOS 공통
PG–PD skew
PMOS
Vth shift
ΔVth,N
ΔVth,skew
ΔVth,P
local-σ
kσN
ΔkσN
kσP
mobility
kμN
ΔkμN
kμP
회색 = PDK corner가 다루는 축
μ·σ로 나누면 Vmin이 밀린 원인이 보인다
식이 VDD에 단조 → 역산은 1차원 이분 탐색
Notes: 구현은 단순합니다. 입력은 오른쪽 표처럼 Vth shift, local-σ, mobility를 NMOS 공통, pass-gate와 pull-down 사이 skew, PMOS로 나눈 9개 축과 공급 전압입니다. HSPICE MC 결과로 GP 두 개를 학습합니다. 하나는 margin 평균 μ, 하나는 산포 log σ입니다. Vmin은 따로 배우지 않습니다. 그림처럼 μ에서 kσ를 뺀 선이 0이 되는 가장 낮은 전압이 Vmin입니다. 이렇게 나눠 두면 Vmin이 밀린 원인이 중심인지 산포인지 보이고, 역산도 1차원 이분 탐색으로 끝납니다.

## Slide 6
처음 보는 조건에서도 Vmin 오차는 수 mV
6
기준값은 따로 돌린 HSPICE MC (silicon 측정 아님) · hold-out 300개 조건 중 판정 가능한 read 245개, write 228개
SRAM Vmin surrogate
① 정확도 — 이 조건에서 Vmin은 얼마?
대각선에 붙을수록 정확하고, 회색 띠는 ±10 mV
왼쪽 read (SNM, 125 °C), 오른쪽 write (Vtrip, −40 °C)
Hold-out Vmin RMSE
3.98 mV
Read
5.65 mV
Write
학습에서 뺀 PDK corner 4개 RMSE
8.5 mV
Read
5.8 mV
Write
최악 corner
FSG ✓
Read
SFG ✓
Write
Notes: 정확도부터 보겠습니다. 학습에 안 쓴 조건에서 Vmin 오차는 read 3.98 mV, write 5.65 mV RMSE입니다. 학습에서 뺀 PDK corner 네 곳에서도 8.5 mV와 5.8 mV이고, read는 FSG, write는 SFG로 최악 corner를 제대로 짚었습니다. 기준값은 따로 돌린 HSPICE MC입니다.

## Slide 7
Read margin 분산의 38 % 이상이 corner 밖에서 나온다
7
total-order Sobol 지수 ST · read margin z, VDD = 0.625 V · 9개 축 전 범위 · 상호작용이 겹쳐 합이 1을 넘을 수 있다
SRAM Vmin surrogate
② 민감도 — Vmin을 흔드는 축은 어디?
Chart: 
| ΔkσN PG–PD local-σ | kμP PMOS mobility | ΔkμN PG–PD mobility | kμN NMOS mobility | kσP PMOS local-σ | ΔVth,skew PG–PD Vth | ΔVth,P PMOS Vth (corner) | kσN NMOS local-σ | ΔVth,N NMOS Vth (corner)
ST | 0.001 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.045 | 0.065 | 0.2 | 0.272 | 0.413
corner 축
corner 밖 축
0.272 > 0.200
NMOS local mismatch(kσN)가
PMOS Vth corner 축(ΔVth,P)보다
read 분산에 더 크게 기여한다
≥ 38 %
corner 두 축을 합쳐도 0.61이 상한
→ 나머지 7개 축 몫이 최소 38 %
→ VOC 대응
corner만 보면 Vmin을 낙관적으로 잡는다
action은 기여가 큰 축부터 본다
Notes: 다음은 어느 축이 Vmin을 흔드는지입니다. total-order Sobol 지수로 read margin 분산을 나눠 보면, NMOS local mismatch가 0.272로 corner 축인 PMOS Vth shift 0.200보다 큽니다. corner 두 축을 합쳐도 0.61이 상한이라, 적어도 38 %는 corner 밖에서 나옵니다. 성능 쪽 knob인 mobility 축은 0.015 이하로 작았습니다. VOC 대응 action을 어떤 순서로 볼지 이 결과로 정했습니다.

## Slide 8
VOC 답: Vmin 50 mV는 NMOS local-σ 10.9 %면 닿는다
8
나머지 축을 고정하고 한 축씩 이분 탐색 · 필요 수준 = read(FSG)와 write(SFG) 한계 corner가 모두 0.575 V를 통과하는 값
SRAM Vmin surrogate
③ 역산 — 목표 Vmin에서 공정 사양으로
셀 Vmin = max(read, write), 빨강 점선은 read 경계, 노랑은 write 경계 (0.625 V)
지금 0.625 V → 목표 0.575 V
read 한계 FSG는 21.1 mV, write 한계 SFG는 18.3 mV 넘친다
NMOS local-σ
σ −10.9 %
knob 하나로는 가장 작은 변화
NMOS + PMOS
local-σ
각각 σ −7.8 %
두 축에 나눠 부담
Global Vth
corner
PDK offset −47 %
corner 폭을 절반 가까이 줄여야
PMOS local-σ
−30 %로도 부족
이 축 하나로는 닿지 않는다
Vth shift 역산 오차 ΔVth,N 1.46 mV · ΔVth,P 1.94 mV
질의할 때 simulation을 더 돌리지 않는다
Notes: 이제 VOC로 돌아가겠습니다. 앞에서 본 read 21 mV, write 18 mV 차이를 없애려면 무엇을 얼마나 바꿔야 할까요. 나머지 축을 고정하고 knob 하나씩 거꾸로 풀면, NMOS local-σ를 10.9 % 줄이는 게 가장 작은 변화였습니다. NMOS와 PMOS에 나누면 각각 7.8 %면 되고, PMOS local-σ만으로는 30 %를 줄여도 닿지 않습니다. 공정 action 후보를 simulation을 더 돌리지 않고 이렇게 바로 비교할 수 있었던 게 가장 쓸모 있었습니다.

## Slide 9
학습 budget을 53배 줄이면 read 오차는 +3.5 mV
9
53×는 조건 수·전압 레벨·MC 표본 수로 계산한 budget 비율 (HSPICE 실행 시간을 잰 값 아님) · MC 깊이 절감은 noise emulation
SRAM Vmin surrogate
④ 비용 — simulation은 얼마나 줄이나?
줄인 학습 recipe
공정 조건
1,700 → 400
VDD 레벨
5 → 4
조건당 MC
5,000 → 500
read 53×, write 42.5× 절감
오차는 read +3.5 mV, write +2.8 mV
한 번 학습해 두면 what-if와 역산 질의에는 MC가 더 들지 않는다
Notes: 비용입니다. 기준 학습은 1,700개 조건, 전압 5개, 조건당 MC 5,000개였습니다. 400개 조건, 전압 4개, MC 500개로 줄이면 budget은 53배 줄고 read 오차는 3.5 mV 늡니다. 한 번 학습해 두면 이후 질의에는 MC가 더 들지 않습니다.

## Slide 10
정리: 한 번 돌린 simulation으로 VOC에 답했다
10
SRAM Vmin surrogate
① 정확도
3.98 mV
hold-out read RMSE
write 5.65 mV · 최악 corner 일치
② 민감도
≥ 38 %
read 분산 중 corner 밖 몫
kσN 0.272 > ΔVth,P 0.200
③ 역산
σN −10.9 %
VOC −50 mV의 가장 작은 action
추가 simulation 없이
④ 비용
53×
학습 budget 절감
대가는 read +3.5 mV
공정 action 우선순위를 simulation 추가 없이 정할 수 있었다
한계 — margin은 Gaussian 가정 (tail 보정은 후속 연구)
역산은 나머지 축을 고정한 결과 · 기준값은 silicon이 아닌 HSPICE MC
감사합니다
Notes: 정리하면, simulation을 한 번 돌려 정확도, 민감도, 역산, 비용 네 가지에 답했고, 실제 VOC에서 어떤 공정 action이 효과적인지 고르는 데 썼습니다. 다만 margin을 Gaussian으로 가정했고, 역산은 나머지 축을 고정한 결과라는 한계가 있습니다. 감사합니다.